ACO Qmax

Άξονας συλλογής νερού με κάλυμμα από χυτοσίδηρο

# Text boxes

# Κείμενο προδιαγραφών

Μονάδα επιθεώρησης για το κανάλι Qmax από MDPE (πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας)

Κλάση φόρτισης από A15 έως D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1433:2003 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης.

Δυνατότητα πρόσβασης, επιθεώρησης και σύνδεσης προς τις 4 κατευθύνσεις του συστήματος

Δυνατότητα σύνδεσηςна ACO Qmax  150, ACO Qmax 225, ACO Qmax 350, ACO Qmax 550, ACO Qmax 700 και ACO Qmax 900.

Με έξοδο απορροής και στις τέσσερις πλευρές.

Με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, ελάχιστη 35,0cm.

Κατασκευαστικό ύψος 150cm

Ύψος χυτοσιδηρού καλύμματος 15,0 cm

Πλάτος 60,0cm

Κατασκευαστικό πλάτος 87,0cm

Πλάτος σχισμής 21mm.

Βάρος 48,0kg ή 52,0kg ( ανάλογα με την κλάση φόρτισης)