ACO Clara Standart

60-120 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 2580 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 100

Еквивалентни обитатели: 60-120

Номинален хидравличен товар: 15,0 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  6,0 kg/ден

Дължина L 7290mm

Широчина W 2390mm

Височина H 2940mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1950mm

Височина на вентилационната тръба H4 610mm

Захранване 400/50 V/Hz

Moщност 1,30kW

Максимална монтажна дълбочина 1,0m