ACO Clara Home Concrete

120-240 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 74t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 200

Еквивалентни обитатели: 120-240

Номинален хидравличен товар: 30 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  12 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 7

Захранване 400/50 V/Hz

С автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 2,60kW

Със  стандартен или стандартен автоматик капак