ACO Clara Home Concrete

3-6 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 4,2t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 5

Еквивалентни обитатели: 3-6

Номинален хидравличен товар: 0,75 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  0,3 kg/ден

Диаметър D 1470mm

Височина H 1960mm

Брой корпуси: 1

Захранване 230/50 V/Hz

Без автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 0,06kW

Със стандартен, стандартен автоматик капак, регулируема или регулируема автоматик версия

Максимална монтажна дълбочина 4м