ACO Clara Home Concrete

60-120 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 43t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 100

Еквивалентни обитатели: 60-120

Номинален хидравличен товар: 15 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  6 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 4

Захранване 400/50 V/Hz

С автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 1,30kW

Със стандартен или стандартен автоматик капак