ACO Qmax

Άξονας συλλοής νερού με κάλυμμα από χυτοσίδηρο

# Text boxes

# Κείμενο προδιαγραφών

Κλάση φόρτισης από A15 до D400, ή F900 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1433:2003 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης.

Δυνατότητα πρόσβασης, επιθεώρησης και σύνδεσης προς τις 4 κατευθύνσεις του συστήματος

Δυνατότητα σύνδεσηςна ACO Qmax  150, ACO Qmax 225, ACO Qmax 350, ACO Qmax 550, ACO Qmax 700 και ACO Qmax 900.

Με έξοδο απορροής και στις τέσσερις πλευρές.

Με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, ελάχιστη 35,0cm.

Κατασκευαστικό ύψος 150cm

Ύψος χυτοσιδηρού καλύμματος  15,0 cm

Πλάτος 60,0cm

Κατασκευαστικό πλάτος 87,0cm

Βάρος 77,5kg ή 81,5kg ( ανάλογα με την κλάση φόρτισης)